#### Materiały Przetargowe

Dokumenty przetargowe na:

Budowę na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym ścieków z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną - II postępowanie

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21

34-400 Nowy Targ

Tryb postępowania:

Przetarg  nieograniczony  o wartości  poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych

Zawartość dokumentacji:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Oferta przetargowa

- Formularze oświadczeń.

- Ogólne warunki umowy.

- Przedmiary robót

- Projekty budowlano- wykonawcze

- Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót

Opracował:

Barbara Apostoł                                                                                                                       styczeń  2018 rok

ZP.271.4.12.17/II

# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego,

którego  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości  kwoty określonej w rozporządzeniu

Prezesa Rady Ministrów

wydanym na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

- Nazwa  i adres Zamawiającego :

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu  Sp. z o.o.

ul.  Długa 21

34-400 Nowy Targ

tel.  18 266 36 14 , fax: 18 266 58 91

www.mzwik.nowytarg.pl

- Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego  o wartości poniżej  5 548 000 Euro   na   podstawie ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

- Opis  przedmiotu  zamówienia:

- Budowa na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym ścieków z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, w tym :

- Budowa budynku dyspozytorni  wraz z punktem zlewnym  ścieków

- budowa przepompowni ścieków zlokalizowanej obok dyspozytorni

- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / dojścia)

- budowa nawierzchni utwardzonych bitumicznych (pętla do zawracania),

- budowa nawierzchni z betonu (stanowisko dla wozów asenizacyjnych)wraz z budową dwóch zjazdów,

- budowa kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do kanału głównego.

- budowa przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku

- budowa sieci kablowej nN za licznikowej,

- przebudowa odcinka Istniejącej napowietrznej linii sieci teletechnicznej,

- budowa linii Ethernet pomiędzy budynkiem zlewni, a laboratorium.

- wykonanie otuliny  zadrzewień izolacyjnych;

na podstawie projektu budowlano  - wykonawczego  opracowanego przez F.U.H. Renowa Krzysztof Waniczek oraz projektu wykonawczego w zakresie przeprojektowania zbiornika przepompowni ścieków, opracowanego przez mgr inż. Pawła Luberda – ARCHITEKT LUBERDA PL , przedmiaru robót na wykonanie połączenia Ethernet  pomiędzy budynkiem zlewni a laboratorium, oraz danych firmy Tytan dot. oprogramowania umożliwiającego powiązanie TYTANA SQL z  aplikacją  stacji zlewnej, które są ujęte poniżej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia:

- Budynek  dyspozytorni  wraz z punktem zlewnym  ścieków – budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy, dwa  wejścia do  budynku : wejście do dyspozytorni ( pomieszczenia stróżówka) i wejście do pomieszczenia punkt zlewny –pomieszczenie wyposażone w urządzenia stacji zlewnej, które ma stanowić bezobsługowy punkt odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych.

Stacja zlewna standardowa, system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz DN 100 z detekcją pustej rury, ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubości 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu).

Zestaw do pomiaru zanieczyszczeń  bezstykowy- system odporny na wilgoć i korozję.

Urządzenie winno identyfikować przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzyć i kontrolować

parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości

zgodnych z przyjętymi normami.

- Stacja zlewna ścieków dowożonych obejmować winna:

- Szafkę sterująco-identyfikującą  (stopień ochrony IP55, wykonana ze stali nierdzewnej, zamykana na klucz) wyposażoną w kolorowy ekran LCD 7’’ z pojemnościowym panelem dotykowym. Szafka będzie zintegrowana z lampą oświetleniową LED. W szafce znajdują się osobne drzwi zamykane na klucz pozwalające na dostęp do drukarki termicznej (pracownik obsługi podczas wymiany papieru w drukarce,  nie ma dostępu do elementów elektronicznych oraz elektrycznych układu sterowania stacją zlewną).

- system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji), sterownik CPU  4x1.4 GHz, 1GB DDR3L RAM, 4GB NAND Flash, RTC, -40°C min / 85°C max  wyposażony w następujące wyjścia:3 x port USB, RS 232/ UART TTL, RS 232/RS 485, RS 232 – czytnik RFiD w standardzie UNIQUE, Port Ethernet,

moduł IO (wejść/wyjść) posiada: 7 wyjść cyfrowych, 4 wejścia  cyfrowe, 5 wejść analogowych, wejście impulsowe z przepływomierza, port komunikacji wewnętrznej RS 485, port komunikacyjny RS 485 MODBUS, diodę sygnalizującą stan modułu (praca/awaria)

- Wlot ciągu ściekowego z tzw. szybko-złączką wyprowadzony jest na zewnątrz, umożliwiając podłączenie do wozu asenizacyjnego bez konieczności otwierania kontenera. Stacja winna zapewnić:

przyjęcie  ścieków, regulacje czasu pracy, pomiar objętości dostarczanych ścieków, pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność), rejestracje danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na pendrive, nadzór nad dostawcami, możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html, rozdrabnianie zanieczyszczeń,

- Stacja powinna być obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi. Oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych oparte jest na systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Windows Embedded Compact 2013.

Wymagany jest jedynie okresowy serwis.

- Stacja powinna posiadać bazę danych (oparta na MS SQL SERVER 2014 Express) ze zbiorem  wszystkich ulic, na terenie którego stacja będzie działać. Dane zebrane na stacji zostaną przesłane do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikację Ethernet. Dane te umożliwią szybkie przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli. Aplikacja kliencka może być zainstalowana na wielu komputerach PC pracujących w danej sieci bez dodatkowych opłat licencyjnych.

- System nadrzędny stacji zlewnej powinien umożliwiać wymianę danych z obecnie pracującym w MZWiK Nowy Targ programem rozliczeniowym do wody i ścieków.  Wymiana danych na poziomie widoków SQL

- Macerator: Frezowy dwuwałowy, przeciwbieżna praca frezów, zróżnicowana prędkość obrotowa frezów, szerokość frezów 8,0 mm, minimum 8 szt. frezów na każdym z wałów, wykonanie materiałowe frezów ze stali narzędziowej 1.7218, prędkość obrotowa napędu od 100 do 150 1/min, bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą, bez systemu ciśnieniowego. Możliwość  przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej i przeprowadzenia serwisu bez wymontowywania urządzenia ze stanowiska oraz bez demontażu instalacji rurociągowej ( wymiana pojedynczego frezu, uszczelnień, elementów. Napęd rozdrabniacza bezpośrednio sprzęgnięty z rozdrabniaczem (bez sprzęgła). Moc napędu 4,0 kW.

- Aparat do poboru prób: automatyczny próbobiorca, wyposażony w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający pobór prób proporcjonalny do czasu, przepływu lub zdarzenia (np. przekroczenie dopuszczalnej wartości pH),możliwość ustawienia aparatu dla ścieków przemysłowych lub bytowych – zatężonych, pobierania próbki w krótkich odstępach czasowych dla 1 beczki,  pobór próby odbywa się poprzez pompą perystaltyczną zapewniającą wysokość zasysania do 8 m. Próby zlewane są poprzez płytę rozdzielacza do 24 butelek (24 beczki) umieszczonych w wyjmowanej szufladzie. Dodatkowa szuflada z zapasem 48 butelek. Termostatowana komora pozwala na  przechowywanie prób w temperaturze do 4°C. Urządzenie posiada zabezpieczony antykorozyjnie układ chłodzenia, wąż ssący 8 m, menu w języku polskim, interfejs RS 485 MODBUS. Aparat do poboru prób PP2002 spełnia wymagania normy PN-ISO 5667.

- Zestaw do pomiaru gęstości: przetwornik posiada następujące parametry: pomiar zawartości suchej masy, 4-wiązkowe światło zmienne - podczerwień 880-920 nm zależne od przyłączonej sondy, <= 1 % 0,5 %, jednostki mg/l, g/l, NTU, TEF, %, ppm., stopień ochronny IP65, wyjście analogowe 0/4..20mA, interfejs RS485 MODBUS, temperatura pracy -20..60°C

sonda do pomiaru gęstości posiada następujące parametry: Źródło światła: podczerwone LED, Długość fali: 880 nm, zakres temperatury: 0 - 50° C, max. ciśnienie: 6 bar (87 PSI), długość kabla dla sond wstawialnych - 0,8 m zakończony wtyczką + przedłużacz 10 m w standardzie, materiał trzonu: Stal szlachetna 1.4571, Materiał okna: POM / epoksyd, zakres pomiarowy: 0 - 30 g/ l, dokładność: ≤ 1%, powtarzalność: 0,5 %, bezpieczna armatura pozwalająca na wyjmowanie sondy z rurociągu podczas zrzutu ścieków

- Łapacz kamieni: wykonany ze stali 0H18N9, grubość ścianki 4 mm, wyposażony w ręczny zawór kulowy służący do spustu ścieków oraz w wewnętrzny, wyciągalny kosz, do którego wpadają kamienie i inne części stałe.

- Komputer PC na którym zostanie zainstalowane niezbędne oprogramowanie służące do obsługi stacji zlewnej, oparty o procesor Intel, monitor 24”, system operacyjny Windows 10, dysk minimum 2TB, pamięć RAM min. 8 GB, karta graficzna niezintegrowana z płytą główną. Oprogramowanie PC do obsługi stacji zlewnej składa się z następujących aplikacji: kliencka, serwerowa, do wizualizacji on-line,

- Obsługa zlewni

Każdy z uprawnionych dostawców otrzyma elektroniczny identyfikator (brelok zbliżeniowy RFiD). Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora powinno nastąpić sprawdzenie poniższych danych:

istnienie przewoźnika w systemie, rozpoznanie  klienta, określenie miejsca pochodzenia ścieków (wybór z bazy danych), możliwość zrzucania  nieczystości.

Jeżeli powyższa procedura zakończy się pozytywnie zasuwa otwiera się i dostawca może przystąpić do zrzucania ścieków. Spływ ścieków odbywa się grawitacyjnie. W chwili zakończenia zrzutu zasuwa zamyka się i cały układ jest płukany. Dodatkowo ma zostać wykonany punkt czerpalny wody na zewnątrz budynku od strony dostawczej. Instalacja wodociągowa opomiarowana wodomierzem.

Klient otrzyma kwit, będący potwierdzeniem przyjęcia dostawy z opisem, gdzie wyszczególnione  są: nazwa dostawcy, data dostawy, godzina, adres posesji, pH dostarczanych  ścieków, przewodność dostarczanych ścieków, gęstość dostarczanych ścieków temperatura dostarczonych ścieków ilość dostarczonych  ścieków.

- Wytyczne szczegółowe i dodatkowe do stacji zlewnej:

- Wytyczne identyfikacji i poboru prób:

- Automatyczna identyfikacja przewoźników, panel z klawiaturą do wprowadzania adresów posesji,

z których pochodzą ścieki (należy wgrać aktualną bazę adresową). Stacja zlewna powinna pozwalać na szybkie identyfikowanie dostawców poprzez otrzymane identyfikatory a komputer ma uniemożliwiać zrzut przez osoby nieuprawnione. Stacja powinna posiadać bazę danych (oparta o serwer baz danych) ze zbiorem wszystkich miejscowości i ulic na terenie, który stacja będzie obsługiwać.

- Pobór wszystkich próbek dla zdefiniowanych przewoźników.

- Pobór losowych próbek dla zdefiniowanych przewoźników.

- 3 równomierne pobory podczas zlewania (do jednej zlewki)

- Na etapie identyfikacji przewoźnika i identyfikacji posesji, dodatkowa konieczność zadeklarowania przez przewoźnika typu ścieków przemysłowych bądź bytowych. Algorytm postępowania: jeśli następuje deklaracja ścieków przemysłowych przez przewoźnika LUB przewoźnik LUB posesja są wpisani do obligatoryjnego poboru prób – następuje pobór (nawet wtedy, jeśli przewoźnik zadeklaruje ścieki bytowe). Niezależnie od powyższego, pobór następuje jeśli podstawowe parametry przekraczają przyjęte normy dla ścieków bytowych, jak również losowy pobór próbek spośród puli ścieków bytowych (ok. 10-15% zrzutów).

- Stacja musi umożliwiać jednoznaczne i niezawodne przypisanie pobranej próbki do partii wrzucanych ścieków. Numer identyfikacyjny przypisany do partii ścieków zlewanych z beczkowozu (na kwicie potwierdzenia zrzutu ścieków zgodnym ze wzorem z aktualnego rozporządzenia) musi być przypisany do próbki pobieranej do analizy.

- Wytyczne do wpisania wyników analiz

- Analizy on-line ze stacji zlewczej są dostępne i wpisywane na kwicie potwierdzenia odbioru.

- Pobrane w stacji zlewczej próbki ścieków będą analizowane dodatkowo w laboratorium analitycznym MZWiK.

- Wyniki analiz są dostępne następnego dnia roboczego. Dostępność tych danych jest poza systemem stacji zlewczej i Tytan – dane te będą przedstawiane w postaci zbiorczego, dziennego wydruku i będą do wglądu w dyżurce (w postaci: nr próbki / wyniki analiz / grupa ścieków). Dozorcy mają do wglądów również bieżący cennik za ścieki dowożone i na tej podstawie przewoźnicy mogą pozyskać informacje o szacowanej wysokości opłaty.

- Wyniki analiz są jednocześnie przekazywane do DOK, gdzie są wpisywane do programu Tytan

- Należy zaprogramować i wdrożyć algorytm przypisujący jednoznacznie cenę do wskazanych wartości analiz (zgodnie z tabelą cennik). Na tej podstawie wystawiane są faktury za ścieki dowożone. Faktury mogą być wystawiane odrębnie dla każdej dostawy, a na życzenie dostawcy  miesięcznie (wtedy konieczne będzie uwzględnienie podziału na grupy ścieków na jednej fakturze, gdy grupowanie jest możliwe).

- Wytyczne do oprogramowania stacji oraz przekazu danych do Tytan

- Komputerowa stacja bazowa stacji zlewnej umiejscowiona na dyspozytorni oczyszczalni ścieków. Programowanie stacji zlewnej ścieków dowożonych odbywać się będzie dzięki komunikacji ze stacją bazową. Program zainstalować na istniejącym sprzęcie MZWiK.

- Dodatkowe stanowisko wizualizacyjne w dyżurce (nowy budynek), do obsługi przez dozorców. Przewidzieć zakupienie nowego PC.

- Oba stanowiska umożliwiają podgląd sytuacji bieżącej i parametrów pracy stacji zlewczej

- informacje o trwającej dostawie (dane aktualnego dostawcy, prędkość przepływu, objętość zrzutu)

- wskazania mierników znajdujących się na stacji

- alarmy w stacji

- Dane zebrane na stacji zostaną przesłane połączeniem kablowym do dyspozytorni na terenie oczyszczalni.

- Udzielenie wymaganych licencji, uprawniających do legalnego korzystania z oprogramowania stacji.

- Należy przeprowadzić szkolenia dla pracowników i przewoźników z obsługi stacji zlewczej.

- Dane zgromadzone w stacji zlewczej powinny być przekazywane do oprogramowania sprzedażowego Tytan, gdzie będą dalej przetwarzane do celów sprzedażowych, zarządczych i kontrolnych. Powinien być również możliwy eksport danych do pliku .xls,  doc, csv.

- Przesyłanie informacji za pomocą bezpośredniego powiązania z modułem sprzedażowym bądź w postaci eksportu danych, które są w bezpośredni sposób odczytywane (importowane) przez Tytan, bez dodatkowych czynności ze strony użytkownika

- Należy przewidzieć, skonfigurować i wdrożyć następujące raporty i funkcjonalności w programie Tytan:

- ilości dowiezionych ścieków w podziale na grupy ścieków oraz teren (Miasto NT i poza) wraz z podaniem ilości zrzutów (ilości wydanych dowodów zrzutu) oraz ilości wykonanych analiz ścieków – wykaz dzienny oraz miesięczny;

- ilość ścieków dowożonych od poszczególnych dostawców (przewoźników) oraz posesji za wskazany okres

- miesięczne zestawienie ilości ścieków w podziale na grupy oraz przewoźników, z podaniem ilości analiz

- zestawienie roczne (lub w podanym przedziale czasowym) ścieków wywiezionych z posesji, podając zakres ulic lub z całego miasta, z podaniem przewoźnika, czasu wywozu, rodzaju ścieków

- Monitoring wizyjny

- Zakłada się skorzystanie z jednej z istniejących kamer, przełożenie i takie skonfigurowanie, aby możliwy był podgląd i rejestracja pojazdów zrzucających ścieki do stacji.

- Kamera zostanie wskazana na etapie wykonawstwa

- Dodatkowe wytyczne dla stacji zlewczej na OŚ w Nowym Targu (dane podstawowe – zgodnie z STWiRB)

- Standardowa automatyczna stacja zlewcza – system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz DN 100 z detekcją pustej rury, ciąg spustowy min. ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubości min. 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu.

- Stacja zlewna powinna spełniać aktualne wymagania prawne w zakresie przyjmowania nieczystości płynnych na punktach zlewnych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002 r.).

- Należy zastosować bezpośrednią komunikację stacji zlewczej ze stacją operatorską w dyspozytorni (dodatkowo powinna być przewidziana możliwość przenoszenia danych na nośnikach typu karta SD, pendrive).

- Wąż o długości minimum 3m z szybkozłączami DN100 i 125mm oraz stojak z wieszakiem na węża

- Zestaw do pomiaru zanieczyszczeń (pH, przewodność).

- Łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej.

- Zabezpieczenie wlotu ścieków przed zrzutem obiektów o znacznych rozmiarach lub włóknin (krata rzadka).

- Macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwałowy. Wymagania: przeciwbieżna praca frezów, zróżnicowana prędkość obrotowa frezów, szerokość frezów do 8,0 mm, min. 8 szt. frezów na każdym z wałów, wykonanie materiałowe frezów ze stali narzędziowej 1.7218. Szczegółowe informacje zgodnie z STWiORB.

- Stacja zlewcza ma być wyposażona w automatyczną identyfikację przewoźników, panel z klawiaturą do wprowadzania adresów posesji, z których pochodzą ścieki (należy wgrać aktualną bazę adresową). Stacja powinna posiadać bazę danych (oparta o serwer baz danych) ze zbiorem wszystkich miejscowości i ulic na terenie, który stacja będzie obsługiwać.

- W  przypadku konieczności wprowadzenia nowych danych lub zmiany danych istniejących np. pojawienia się nowych ulic, zmiany nazwy itp. w trakcie eksploatacji , Administrator musi mieć możliwość samodzielnego wprowadzania danych.

- Stacja zlewna ścieków ma posiadać układ samo płuczący po każdym spuście ścieków.

- Stację należy wyposażyć w stację poboru próbek:

- pobór wszystkich próbek dla zdefiniowanych przewoźników,

- pobór losowych próbek dla zdefiniowanych przewoźników,

- 3 równomierne pobory podczas zlewania

- pozostałe parametry zgodnie z STWiORB

- Układy elektroniczne stacji winny zawierać co najmniej:

- Szafkę sterująco-identyfikującą (wykonana ze stali nierdzewnej) wyposażoną w kolorowy ekran LCD, o stopniu ochrony IP-55 (wykonanie stal nierdzewna).

- System sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji) i zdalnego programowania stacji (z systemu AKPiA oczyszczalni).

- Wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji (dodatkowo, oprócz połączenia bezpośredniego z komputerem w dyspozytorni).

- Drukarkę modułową z obcinakiem papieru, wydruk zgodny z aktualnym rozporządzeniem.

- Klawiaturę przemysłową, wykonaną ze stali nierdzewnej, możliwość wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków dla jednej dostawy.

- Układ sterowania stacji zlewczej powinien automatycznie odcinać spust ścieków w przypadku przekroczenia zadanych parametrów

- UPS do podtrzymania zasilania w razie zaniku napięcia

- Dane zebrane na stacji zostaną przesłane połączeniem kablowym do dyspozytorni na terenie oczyszczalni. Dane te umożliwią szybkie przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli.

- Programowanie stacji zlewnej ścieków dowożonych odbywać się będzie dzięki komunikacji z dyspozytornią oczyszczalni.

- Oprogramowanie stacji zlewczej powinno umożliwiać wykonanie kilku podstawowych zestawień, które zostaną doprecyzowane na etapie instalacji. Alternatywnie dopuszcza się takie skomunikowanie programu stacji zlewczej z programem sprzedażowym MZWiK, aby wykonanie takich zestawień było możliwe. Powinien być również możliwy eksport danych do pliku  xls, . doc, .csv..  Koszty wszelkich modyfikacji pokrywa Wykonawca. Zestawienia wymagane:

- ilości dowiezionych ścieków w podziale na grupy ścieków oraz teren (Miasto NT i poza) wraz z podaniem ilości zrzutów (ilości wydanych dowodów zrzutu) oraz ilości wykonanych analiz ścieków – wykaz dzienny oraz miesięczny;

- miesięczne zestawienie ilości ścieków w podziale na grupy oraz przewoźników, z podaniem ilości analiz

- zestawienie roczne (lub w podanym przedziale czasowym) ścieków wywiezionych z posesji, podając zakres ulic lub z całego miasta, z podaniem przewoźnika, czasu wywozu, rodzaju ścieków,

- Parametry jednostki komputerowej – dopuszcza się inne rozwiązania pod warunkiem zagwarantowania wymagalnych funkcjonalności stacji zlewczej i oprogramowania.

- budowa przepompowni ścieków zlokalizowanej obok dyspozytorni

- Zbiornik żelbetowy dwukomorowy o rzucie 4,00 x7,70 m i wysokości wewnętrznej 3,40 m

- Wyposażenie przepompowni ścieków - pompa wyporowa rotacyjna  o wydajności 60m3/h i ciś. 6 bar  - (2szt.), o następującej  charakterystyce:

  - Całkowite wyłożenie korpusu wymiennymi elementami ochronnymi – wkładki obwodowe i osiowe

  - Obudowa części pompowej w konstrukcji jednoczęściowej

  - Tłoki trójskrzydłowe śrubowe z wymiennymi nakładkami/wierzchołkami . Bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu ciśnieniowego

  - Wewnętrzne rdzenie wałów bez kontaktu z pompowanym medium

  - Niewrażliwość na pracę "na sucho"

  - Możliwość transportu medium z zawartością ciał włóknistych

  - Możliwość przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej

  - Możliwość przeprowadzenia serwisu bez demontażu instalacji rurociągowej

  - Zdolność przenoszenia nie plastycznych ciał stałych 55mm

  - Motoreduktor z przekładnią kątową

- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / dojścia)

- budowa nawierzchni utwardzonych bitumicznych (pętla do zawracania),

- budowa nawierzchni z betonu (stanowisko dla wozów asenizacyjnych)wraz z budową dwóch zjazdów,

- budowa kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do kanału głównego.

- budowa przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku

- budowa sieci kablowej nN za licznikowej,

- przebudowa odcinka Istniejącej napowietrznej linii sieci teletechnicznej,

- budowa linii Ethernet pomiędzy budynkiem zlewni, a laboratorium.

- wykonanie otuliny zadrzewień izolacyjnych.

- Kody CPV

- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

- 45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych , obiektów budowlanych związanych z transportem

- 452300000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

- 45330000-9  -  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i  sanitarne

- 45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

- 45310000-3  -  Roboty instalacyjne elektryczne

- Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie;  wykonawca musi zorganizować i zabezpieczyć wykonywanie robót w taki sposób, aby możliwa była normalna praca oczyszczalni ścieków.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z zakresem robót na placu budowy przed przystąpieniem do

wyceny zadania.

- Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia

- Stosowane materiały:  zgodnie  z  założeniami  projektanta   i  przedmiarami  robót .

- Przy wycenie zadania należy kompleksowo określić cenę ofertową. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją  przedmiotu zamówienia.

- Dołączone do materiałów dokumentacja projektowa, przedmiary robót  oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  mają na celu ułatwienie wyceny prac – przygotowanie ceny ofertowej.

- W interesie  Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji  koniecznych do  przygotowania  i złożenia oferty.  Wykonawca winien sprawdzić ilość robót ujętych w przedmiarze  i złożyć w ofercie przetargowej oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiaru robót, obejmującego wykonanie całości zadania

- Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem  z uwagi na błędne skalkulowanie  ceny.

- Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych określonych we wzorze umowy

- Zasady  realizacji  zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy robotach i próbach zaleceń zawartych  w Specyfikacjach technicznych  wykonana i odbioru  robót budowlanych, DTR urządzeń, Polskich Normach oraz zasad BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej  dokumentacji powykonawczej wszystkich robót wykonanych, w tym również DTR i instrukcji obsługi zamontowanych i wykonanych urządzeń i instalacji oraz niezbędnego oznakowania BHP i ppoż. ,protokołów badań i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wszystkie dostarczone dokumenty  muszą być  sporządzone  w języku polskim.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Format opracowania dokumentacji:

w formie elektronicznej  szkic geodezyjny (plik .pdf oraz plik .dgn lub .dxf), wykaz współrzędnych punktów w układzie odniesienia „2000” (plik .txt) i  mapa inwentaryzacji powykonawczej (plik .dgn lub .dxf)

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza lub sieci wodociągowej/kanalizacyjnej powinien

zawierać:

-         przebieg wykonanego przyłącza lub sieci oraz lokalizacja obiektów armatury sieci,

-         typ sieci, średnice oraz rodzaj materiału wykonanego przewodu,

-         rzędne posadowienia oraz rzędne armatury sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,

-         wskazanie miejsc odcięcia sieci, jeśli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć

wodociągowa/kanalizacyjna),

-         lokalizację rur ochronnych,

-         numery punktów pomiaru elementów sieci, dla których dołączyć w/w wykaz współrzędnych w

pliku .txt,

-         adres inwestycji (ulica, nr działki, nr obrębu),

Wykonawca winien dostarczyć  2 egzemplarze papierowej mapy powykonawczej z klauzulą.

- Zasady płatności zostały określone w umowie, która stanowi integralną część specyfikacji.

Formą rozliczenia realizacji inwestycji będzie rozliczenie kosztorysowe.

Za roboty nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje.

Prace wykonane zostaną rozliczone na podstawie odrębnego kosztorysu  powykonawczego. Wykonanie i rozliczenie robót nie ujętych w kosztorysie i w dokumentacji  może nastąpić wyłącznie za wcześniejszą  pisemną zgodą zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

UWAGA!

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach  stanowiących załączniki do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie  należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne”  albo „nie gorsze niż”.

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj.  opisach technicznych, rysunkach , przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały powinny spełniać parametry określone w  STWiOR i nie powinny być gorsze od jej założeń . Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Wszystkie materiały , które będą  wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  prace związane z  budową  budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym ścieków z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 roku poz. 1502 z późn. zmianami).

W celu udokumentowania zatrudnienia osób w  w.w.  sposób, Wykonawca zobowiązany jest  na wezwanie  i w terminie wskazanym przez Zamawiającego  przedłożyć  Zamawiającemu listę pracowników wykonujących  prace  i listę zawartych przez Wykonawcę umów o pracę, z podaniem imion i nazwisk osób, dat zawarcia umów i okresów ich obowiązywania oraz stanowisk pracy. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania wyżej wymienionych wymogów dot. zatrudnienia  osób na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę  w.w. wymogów ,a w szczególności w przypadku odmowy  przedłożenia zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu dowodów  określonych wyżej, zamawiający przewiduje sankcje określone w Ogólnych Warunkach  Umowy  stanowiących  załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Terminy  i zasady realizacji  zamówienia:

- Rozpoczęcie –  po podpisaniu umowy, w zależności od warunków atmosferycznych

- Zakończenie- do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Oferty  częściowe:

Zamawiający  nie dopuszcza składania  ofert częściowych .

- Oferty wariantowe:

Zamawiający  nie dopuszcza składania  ofert wariantowych.

- Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w Art. 67 ust 1 pkt. 6:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zamówieniu  podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, o których mowa w Art. 67 ust. 1 p.6 .tj.:   na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

### Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu

- Określenie warunków udziału w postępowaniu – minimalnych poziomów zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:  Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Określenie warunków:  Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

  - Zdolności technicznej lub zawodowej :

- skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  osób , posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym co najmniej:

    - Kierownika budowy - osobę posiadającą wykształcenie techniczne , uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym  (licząc od dnia uzyskania uprawnień) przy pełnieniu samodzielnych funkcji  technicznych ( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru)

    - Kierownika robót – osobę posiadającą wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane  do  kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w zakresie sieci , instalacji  i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym  (licząc od dnia uzyskania uprawnień) przy pełnieniu samodzielnych funkcji  technicznych ( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru)

    - Kierownika robót -  osobę posiadającą wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w  specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz  co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym  (licząc od dnia uzyskania uprawnień)  przy pełnieniu samodzielnych funkcji  technicznych ( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru)

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie:

- art. 24  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( przesłanki obligatoryjne)

- art. 24  ust.5  p. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych ( przesłanki fakultatywne)

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia:

- Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia aktualne na dzień składania ofert,  na załączonych wzorach ( Zał. Nr 2 i Zał. Nr 3), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu , zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w p.9.1.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w p.9.1.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji

z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   Druk oświadczenia  zostanie opublikowany na stronie internetowej wraz z informacją

z otwarcia  ofert.

- Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, następujących dokumentów:

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do  wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. ( Zał. Nr 5 i 5A)

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .

W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W celu  oceny, czy wykonawca polegając  na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie    dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie  zamówienia  publicznego oraz oceny , czy stosunek łączący Wykonawcę  z  tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów ,  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty  dokumenty dotyczące:

  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego

  - zakresu  i okresu  udziału innego podmiotu  przy wykonywaniu   zamówienia publicznego

  - informacji, czy podmiot , na zdolnościach którego polega wykonawca  polega w odniesieniu do warunków  udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej  podmiotu,  na zdolnościach lub sytuacji  którego polega wykonawca, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy  § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się przepisy  § 8.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , dot.  wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Inne dokumenty, składane są zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii  poświadczonej za  zgodność z oryginałem  odpowiednio przez wykonawcę, podmiot na którego sytuacji lub zdolnościach polega wykonawca wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające łączne spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w  pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają  spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców  realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy.

- Umowa musi zostać  zawarta na czas nie krótszy niż  czas trwania umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego.

- Informacja o sposobie porozumiewania się  zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń i dokumentów.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się  z  wykonawcami :

- Kierownik o czyszczalni ścieków : Grzegorz Nowak, Nowy Targ ,ul. Polna 51  - oczyszczalnia ścieków Tel. 609 194 500 , e-mal: grzegorz_nowak@mzwik.nowytarg.pl

- Specjalista ds. inwestycyjno – technicznych: Lucyna Batkiewicz, tel 18-26-12-395,

e--mail: lucyna _batkiewicz@mzwik.nowytarg.pl –w sprawach technicznych

- Specjalista  ds. zamówień  publicznych: Barbara Apostoł,  tel. 18-26-12-395,

e-mail: barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl  – w sprawach formalnych

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy

przekazują pisemnie, drogą elektroniczną: e-mail: barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl lub za

pomocą faksu nr 18 - 266 - 58 – 91 .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do

Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres

Zamawiającego podany  w  niniejszej SIWZ.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym:

  - Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu

oraz:

  - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  oraz dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Termin złożenia oświadczeń i dokumentów lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp uważa się za dochowany, jeśli dokumenty lub wyjaśnienia wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie  w formie pisemnej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku bezzwłocznego potwierdzenia prze Wykonawcę , Zamawiający  faksem lub drogą elektroniczną wezwie Wykonawcę powtórnie  do przesłania potwierdzenia ich otrzymania.   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ, w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

- Wymagania dot.  wadium.

- Przystępując do złożenia oferty  Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  15 000 złotych .

słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych)

- Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę:

  - Oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego(warunek konieczny, ale niewystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego)

  - Kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158,  z późniejszymi zmianami)

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczeń, gwarancja i/lub poręczenie ma być, co najmniej gwarancją i/lub poręczeniem nieodwołalnym, bezwarunkowym i płatnym na każde żądanie Zamawiającego.

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ

Nr rachunku 58 12401574 1111 00100 1024387

- wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach  - oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie  należy włożyć do opakowania z ofertą , a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – dołączyć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy i oraz napisem:

„Wadium – budowa punktu  zlewnego ścieków”

- Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Zwrot i utrata  wadium .

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który  wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium  wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z Art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

- Wadium wniesione przez jednego  ze  wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

- Termin  związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Wszelkie zmiany, naniesione na ofertę, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Do oferty należy dołączyć :

- oświadczenia aktualne na dzień składania ofert ,  na załączonych   wzorach druków  stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega   wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- kosztorysy ofertowe  sporządzone na załączonych przedmiarach robót,

- w przypadku zadeklarowania w ofercie  zastosowania materiałów i urządzeń o lepszych parametrach niż założono w projekcie, pod względem  jakości , wytrzymałości i innych parametrów technicznych - dokumenty techniczne , badania, analizy potwierdzające polepszenie jakości,

- w przypadku zadeklarowania w ofercie wykonania dodatkowych prac - opis oferowanych dodatkowych prac wraz z opisem korzyści dla Zamawiającego.

- Zaleca się aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia ,  a jej treść musi odpowiadać treści

specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

d)  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy

umieścić  nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Oferta - Budowa dyspozytorni wraz z punktem zlewnym ścieków na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu ”

Nie otwierać  przed  09 lutego 2018 roku, piątek, godz. 10:30.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

g)   Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub udzielonym pełnomocnictwem.

Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty należy dołączyć na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

h) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej  treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem  art. 87 ust.2 pkt.3  ustawy Prawo zamówień Publicznych

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierające  błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3  ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub  istotny interes bezpieczeństwa państwa , a tego bezpieczeństwa lub interesu  nie można zagwarantować w inny sposób

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w Nowym Targu  Sp. z o.o.

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca w nieprzekraczalnym

terminie do :

09 lutego 2018 roku, piątek, godz. 10-ta.

na adres:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa  21

34-400 Nowy Targ

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:

„Oferta - Budowa dyspozytorni wraz z punktem zlewnym ścieków na oczyszczalni ścieków

w  Nowym Targu”

Nie otwierać  przed  09 lutego 2018 roku, piątek, godz. 10:30.

- Otwarcie ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w  dniu 09 lutego 2018 roku, piątek, godz. 10.30

w siedzibie   Zamawiającego w Nowym  Targu przy ul. Długiej nr 21,  p. nr 23 .

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający  podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze i SIWZ, podatku od towarów i usług /VAT/ oraz koszty nie wymienione w SIWZ i innych dokumentach, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w celu obliczenia ceny wypełnia i  dołącza  do Oferty przedmiary  robót załączone do SIWZ.

Cena ofertowa winna być podana słownie i cyfrowo z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Należny podatek VAT (w cenie ofertowej) naliczyć należy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis  kryteriów:

1.   cena – 60%

2.   okres rękojmi i gwarancji – 20%

- proponowane dodatkowe prace – 5%

- wysokość zabezpieczenia  należytego wykonania umowy -5%

- deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń o lepszych parametrach niż założono w projekcie, pod względem  jakości , wytrzymałości i innych parametrów technicznych – 5 %

- zobowiązanie do dodatkowego bezpłatnego przyjazdu serwisowego  i wykonania przeglądu raz w roku w ciągu całego okresu gwarancji i  rękojmi – 4%

- zobowiązanie do dodatkowego bezpłatnego szkolenia, na życzenie Zamawiającego, w ciągu 1 roku

od odbioru – 1%

- Zasady oceniania kryteriów.

Oferty,  wg kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oceniane   będą wg   zasad:

- W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów .

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie =

(Najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej Oferty  ) X 60

- W zakresie kryterium  okres rękojmi i gwarancji oferta może uzyskać maksymalnie 20

punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi – 3 lata – 0 punktów

Oferowany okres gwarancji i rękojmi – 4 lata – 10 punktów

Oferowany okres gwarancji i rękojmi – 5 lat   – 20 punktów

- W zakresie kryterium  proponowane dodatkowe prace oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

Wykonawca  złoży  wraz z ofertą opis oferowanych dodatkowych prac wraz z opisem korzyści dla Zamawiającego. Zamawiający komisyjnie oceni spełnianie kryterium oraz w zależności od  oferowanych dodatkowych prac i ich  przydatności dla Zamawiającego, przyzna ofertom punkty  w zakresie od  0  punktów do 5 punktów.

Oferta , do której nie został dołączony opis oferowanych dodatkowych prac wraz z opisem korzyści dla Zamawiającego, otrzyma 0 punktów  w zakresie tego kryterium.

- W zakresie kryterium  wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów .

Wykonawca  zadeklaruje w ofercie przetargowej wysokość zabezpieczenia, jakie zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem umowy.

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

- Zabezpieczenie w wysokości  do 2 % umownej kwoty brutto : 1 punkt

- Zabezpieczenie w wysokości  do 4% umownej kwoty brutto:  2 punkty

- Zabezpieczenie w wysokości  do 6% umownej kwoty brutto: 3 punkty

- Zabezpieczenie w wysokości  do 8% umownej kwoty brutto: 4 punkty

- Zabezpieczenie w wysokości  do 10 % umownej kwoty brutto: 5 punktów

- W zakresie kryterium  deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń o lepszych parametrach niż założono w projekcie, oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

Wykonawca w ofercie przetargowej zadeklaruje  zastosowanie materiałów  i urządzeń o

parametrach lepszych niż założono w projekcie.

Wykonawca  deklarujący zastosowanie „lepszych materiałów” złoży  wraz z ofertą  dokumenty techniczne , badania, analizy potwierdzające polepszenie jakości.  Zamawiający komisyjnie oceni proponowane rozwiązania i przyzna ofertom punkty w zakresie od 0 punktów do 5 punktów.

W przypadku braku deklaracji, jak również braku dokumentów potwierdzających lepszą jakość zaproponowanych materiałów  i urządzeń  otrzyma 0 punktów  w zakresie tego kryterium.

- W zakresie kryterium zobowiązanie do dodatkowego bezpłatnego przyjazdu serwisowego  i wykonania przeglądu raz w roku w ciągu całego okresu gwarancji i  rękojmi , oferta może  uzyskać

4 punkty;  po 1 pkt za zobowiązanie do dodatkowego bezpłatnego przyjazdu serwisowego i

wykonania przeglądu po upływie 1, 2, 3 i 4  lat okresu gwarancji i rękojmi.

Brak  zobowiązania się Wykonawcy  w Ofercie przetargowej  do   dodatkowego bezpłatnego

przyjazdu serwisowego  i  wykonania przeglądu raz w roku w ciągu całego okresu gwarancji i

rękojmi  –  0 punktów .

- W zakresie kryterium zobowiązanie do dodatkowego bezpłatnego szkolenia, na życzenie Zamawiającego, w ciągu 1 roku  od odbioru , oferta może uzyskać 1 punkt.

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

- Zobowiązanie się Wykonawcy  w Ofercie przetargowej  do    dodatkowego bezpłatnego szkolenia  na życzenie Zamawiającego, w ciągu 1 roku  od odbioru – 1 punkt

- Brak  zobowiązania się Wykonawcy  w Ofercie przetargowej  do    dodatkowego bezpłatnego  szkolenia  na życzenie Zamawiającego, w ciągu 1 roku  od odbioru – 0 punktów

Za  najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta  , która uzyska największą   sumę

punktów   uzyskanych   we wszystkich kryteriach  oceny ofert.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

- Wyjaśnianie ofert, poprawianie oczywistych omyłek  w treści oferty:

  - W toku  badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień drogą  elektroniczną lub faksem oraz bezzwłocznie potwierdzenie na piśmie.

  - Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

  - Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli   oferty.

  - Zamawiający poprawia  w ofercie omyłki , zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art.  87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Tryb ogłoszenia wyników:

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp ,  informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5–7, na stronie

internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Dostarczenie  Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej   1 000 000 złotych

- Dostarczenie kserokopii uprawnień oraz dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z  opłaconą składką, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają  spośród siebie podmiot (Lidera)

upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców  realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy.

- Umowa musi zostać  zawarta na czas nie krótszy niż  czas trwania umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w SIWZ.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych

- Istotne dla stron postanowienia zostały określone w ogólnych warunkach umowy ,  dołączonych  do niniejszej SIWZ .

- Zamawiający zawiera umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni  od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zabezpieczenie w wysokości do 10 % umownej kwoty brutto, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść przed podpisaniem umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lu poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o których mowa  w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. ( DZ.U. Nr 109 , poz.1158  z późniejszymi zmianami ).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie

wniesione na ustalony z zamawiającym oprocentowany rachunek bankowy i musi być

wniesione przed podpisaniem umowy ;  konto Miejskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ

Nr rachunku 58 12401574 1111 00100 1024387

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w

następujących terminach:

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Wykluczenie Wykonawcy:

Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.

24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie  z Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień  publicznych oferty wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie Art. 24 ust. 5 p.1  ustawy Pzp.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści   zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Istotne postanowienia, w tym wysokość  kar umownych, zostały zawarte w ogólnych warunkach umowy dołączonych  do specyfikacji.

# Postanowienia  dotyczące  podwykonawców:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcy wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania,  a określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do    ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowana ustawą /Dział VI art. 179 - 198.

W postępowaniach  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady  Ministrów  wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odwołanie przysługuje wobec czynności wymienionych w Art.180 ust.2 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

- Postanowienia końcowe:

Zasady udostępniania dokumentów:

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co do których  Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  dokumenty.

- Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego  oraz  w czasie godzin jego pracy.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

- Unieważnienie postępowania.

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna  z przesłanek  , o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.