#### Materiały Przetargowe

Dokumenty przetargowe na zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV
wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

- II postępowanie

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21

34-400 Nowy Targ

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający jest Zamawiającym udzielającym zamówień sektorowych na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych.

Zawartość dokumentacji:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia(OPZ)

- Poglądowy rzut stacji transformatorowej

- Druk Oferty Przetargowej (Zał. Nr 1)

- Tabela podziału ceny ryczałtowej

- Formularze oświadczeń (Zał.nr 2,3,4,5 i 5A)

- Ogólne warunki umowy

Opracował:

Barbara Apostoł                                                                                                                       lipiec  2019 rok

ZP.271.4.5.19/II

# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu

Prezesa Rady Ministrów

wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21

34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 36 14, fax: 18 266 58 91

www.mzwik.nowytarg.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w tym:

- Zaprojektowanie i wykonanie kompletu prac w zakresie instalacji elektrycznych na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego.

- Zaprojektowanie i wykonanie kompletu prac w zakresie robót budowlanych na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego.

- Zaprojektowanie i wykonanie kompletu prac w zakresie instalacji wentylacji na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego.

- W przypadku konieczności wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, przygotowanie niezbędnych dokumentów do dokonania przez  Zamawiającego zgłoszenia remontu do organów administracji architektoniczno-budowlanej.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej.

- Wywóz i zagospodarowane odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami wraz z dołączeniem niezbędnej dokumentacji.

- Przeszkolenie personelu.

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- Opracowanie / uaktualnienie Instrukcji Współpracy (MZWiK – TAURON Dystrybucja) w zakresie obsługi stacji transformatorowej.

- Opracowanie Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych dla remontowanej stacji transformatorowej.

- Przekazanie Zamawiającemu  licencji oprogramowania – w przypadku zainstalowania nowego oprogramowania producenta aparatury zainstalowanej w nowej rozdzielni nn 0,4 kV.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego, wymaganiami TAURON Dystrybucja, warunkami wynikających z norm technicznych, przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poż., bhp,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest - w uzgodnieniu z Zamawiającym - do wykonania - w razie konieczności - wszystkich prac nieujętych w OPZ, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego, przed zawarciem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty protokolarnego odbioru zadania i przekazania go do eksploatacji Zamawiającemu.

- Wykonawca w okresie gwarancji nieodpłatnie wykona wszystkie zalecane przez producentów urządzeń inspekcje i przeglądy przy udziale autoryzowanych serwisów producentów dostarczonych urządzeń.

- Zarówno Wykonawca jak i producent dostarczonych urządzeń zapewnia dostępność gwarancyjnych usług serwisowych przez 24-godz. na dobę, we wszystkie dni tygodnia, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych, wraz z pokryciem kosztów dojazdu i transportu części na obiekt.

- W przypadku awarii krytycznej, skutkującej zatrzymaniem pracy oczyszczalni awarie muszą zostać usunięte  w terminie do 24 godzin, a w przypadku pozostałych usterek - do  48 godzin.

- Stosowane materiały:

- Wykonawca zaprojektuje i wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie Deklaracje Właściwości Użytkowych wystawione przez Producentów o ich zgodności ze stosowną Normą lub Aprobatą Techniczną, posiadających ewentualne inne dodatkowe certyfikaty i opinie organizacji technicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla wszystkich projektowanych i planowanych do wbudowania materiałów i urządzeń oraz przedstawić Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie przed ich wbudowaniem.

Wszystkie materiały i technologie, które będą zastosowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wszystkie materiały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego a następnie dostarczone przez Wykonawcę na budowę musza być fabrycznie nowe bez jakichkolwiek znamion wcześniejszego używania lub wykorzystywania w przeszłości.

- Przy wycenie zadania należy kompleksowo określić oferowaną cenę ryczałtową za całość prac
	z jednoczesnym jej rozbiciem na poszczególne grupy kosztów zgodnie z pozycjami zamieszczonymi
	w Tabeli Podziału Ceny Ryczałtowej udostępnionej przez Zamawiającego do złożenia oferty.

Łączna cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do  	przygotowania i złożenia oferty. Wskazane i zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji w

terenie przed przygotowaniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie przetargowej oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń do 	specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

- Zasady realizacji zamówienia:

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych musi opracować szczegółowy harmonogram realizacji wszystkich prac z uwzględnieniem szczególnej dbałości o zachowanie ciągłości procesu technologicznego Oczyszczalni Ścieków.

Opracowany przez Wykonawcę harmonogram podlega uzgodnieniu i ostatecznemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wszystkie prace muszą być prowadzone w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja który prowadzi bieżącą eksploatację stacji transformatorowej na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy projektowaniu, robotach i próbach wymagań zawartych w OPZ, specyfikacjach technicznych  wykonana i odbioru  robót budowlanych, DTR urządzeń, Polskich Normach oraz zasad BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do obowiązkowego uczestnictwa w Radach Budowy, w terminach wyznaczanych przez  Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej Dokumentacji Powykonawczej wszystkich robót wykonanych, w tym również DTR i instrukcji obsługi zamontowanych i wykonanych urządzeń i instalacji oraz niezbędnego oznakowania BHP i P.Poż. protokołów badań i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej
w 3 egz. oraz w wersji cyfrowej .pdf oraz edytowalnej w tym rysunki w .dwg.

- Zasady płatności zostały określone w umowie, która stanowi integralną część specyfikacji.

Formą rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie rozliczenie ryczałtowe, składające się z
	dwóch części:

- rozliczenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej.

- rozliczenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

UWAGA!

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym OPZ, wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie  należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w tym OPZ, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych lub lepszych.
Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały powinny spełniać parametry określone w OPZ nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze.

- Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z wykonaniem remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z  zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 roku poz. 1502 z późn. zmianami).

W celu udokumentowania zatrudnienia osób w w.w. sposób, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu listę pracowników wykonujących prace i listę zawartych przez Wykonawcę umów o pracę, z podaniem imion i nazwisk osób, dat zawarcia umów i okresów ich obowiązywania oraz stanowisk pracy. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania wyżej wymienionych wymogów dot. zatrudnienia osób na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem.
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę w.w. wymogów, a w szczególności w przypadku odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu dowodów określonych wyżej, Zamawiający przewiduje sankcje określone w Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Kody CPV:

Dział: roboty budowlane									4500 0000-7

Grupa robót: Roboty instalacyjne w budynkach						4530 0000-0

Klasa robót: Roboty instalacyjne elektryczne						4531 0000-3

Klasa robót: Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych		4533 1000-6

Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			4540 0000-1

Klasa robót: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	4542 0000-7

Klasa robot: Pokrywanie podłóg i ścian							4543 0000-0
Klasa robót: Roboty malarskie i szklarskie							4544 0000-3
Klasa robót: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe					4545 0000-6

Dział: usługi instalowania									5100 0000-9

Grupa robót: Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych			5110 0000-3

Klasa robót: Usługi instalowania sprzętu elektrycznego					5111 0000-6

Grupa robót: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli				5190 0000-1

Dział: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne			7100 0000-8

Grupa robót: Usługi inżynieryjne								7130 0000-1

Klasa robót: Usługi inżynieryjne w zakresie  projektowania					7132 0000-7

- Pożądane terminy realizacji zamówienia:

- Rozpoczęcie – bezzwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zakończenie:

- opracowanie projektu - do  30 dni od daty podpisania umowy.

- zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy.

- Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w Art. 67 ust 1 pkt. 6:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, o których mowa w Art. 67 ust. 1 p.6 .

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Określenie warunków udziału w postępowaniu – minimalnych poziomów zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

- posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w wykonaniu co najmniej dwóch robót  polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu remontu /przebudowy/ budowy stacji  transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV.

- skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób Głównego Projektanta i Kierownika Budowy, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, posiadających wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania (Projektant) i kierowania robotami budowlanymi (Kierownik Budowy) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz doświadczenie odpowiednio w zaprojektowaniu i zrealizowaniu co najmniej dwóch stacji transformatorowych wnętrzowych 15/0,4 kV, dwutransformatorowych z wzajemnym automatycznym rezerwowaniem się zasilania po stronie nn 0,4 kV.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie:

art. 24  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( przesłanki obligatoryjne),

art. 24  ust.5  p. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych ( przesłanki fakultatywne).

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, na załączonych wzorach ( Zał. Nr 2 i Zał. Nr 3), stanowiące potwierdzenie, że wykonawca 	nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w p.10.1.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w p.10.1.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   Druk oświadczenia (Zał. Nr 6) zostanie opublikowany na stronie internetowej wraz z informacją  z otwarcia ofert.

- Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, następujących dokumentów:

- wykaz robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych tj. remontu /przebudowy/ budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (Załącznik nr 4 do SIWZ).

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W celu  oceny, czy wykonawca polegając  na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty dokumenty dotyczące:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - informacji, czy podmiot, na zdolnościach którego polega Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej  podmiotu,  na zdolnościach lub sytuacji  którego polega wykonawca, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy  § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się przepisy  § 8.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , dot.  wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Inne dokumenty, składane są zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii  poświadczonej za  zgodność z oryginałem  odpowiednio przez wykonawcę, podmiot na którego sytuacji lub zdolnościach polega wykonawca wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające łączne spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w  pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają  spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców  realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy.

- Umowa musi zostać  zawarta na czas nie krótszy niż  czas trwania umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego.

### Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń i dokumentów.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się  z  Wykonawcami :

- Piotr Jarkiewicz  e-mail: elektrocadplan@poczta.fm, tel. 604 553 471

- Specjalista  ds. zamówień  publicznych: Barbara Apostoł,  tel. 18-26-12-395,

e-mail: barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl, zamowienia@mzwik.nowytarg.pl  – w sprawach

formalnych

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy

przekazują pisemnie, drogą elektroniczną: e-mail:  zamowienia@mzwik.nowytarg.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do

Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres

Zamawiającego podany  w  niniejszej SIWZ.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym:

  - Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu

oraz:

  - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  oraz dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Termin złożenia oświadczeń i dokumentów lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawców na

podstawie art. 26 ustawy Pzp uważa się za dochowany, jeśli dokumenty lub wyjaśnienia

wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie w formie pisemnej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku bezzwłocznego potwierdzenia prze Wykonawcę , Zamawiający  faksem lub drogą elektroniczną wezwie Wykonawcę powtórnie  do przesłania potwierdzenia ich otrzymania.   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ, w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

- Wymagania dot.  wadium.

- Przystępując do złożenia oferty  Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  10 000

złotych;  słownie:  dziesięć  tysięcy  00/100 złotych)

- Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę:

  - Oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale niewystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego)

  - Kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158,  z późniejszymi zmianami)

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczeń, gwarancja i/lub poręczenie ma być, co najmniej gwarancją i/lub poręczeniem nieodwołalnym, bezwarunkowym i płatnym na każde żądanie Zamawiającego.

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ

Nr rachunku 58 1240 1574 1111 0010 0102 4387

- wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach  - oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie  należy włożyć do opakowania z ofertą , a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – dołączyć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy i oraz napisem:

„Wadium –  Remont stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn

0,4kV  na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowym Targu – II postępowanie ”

- Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

najkorzystniejszej  oferty  lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca

wadium  niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który  wycofał ofertę

przed  upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na  podstawie ust. 7 , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

- Jeżeli wadium  wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego , na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z Art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

- Wadium wniesione przez jednego  ze  wspólników konsorcjum uważa się za wniesione

prawidłowo.

- Termin  związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Wszelkie zmiany, naniesione na ofertę, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Do oferty należy dołączyć :

- oświadczenia aktualne na dzień składania ofert ,  na załączonych   wzorach druków (Zał. nr 2 i nr 3)  stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega   wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do  wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (Zał. Nr 5 i 5A do SIWZ).

- Wypełnioną Tabelę Podziału Ceny Ryczałtowej

- Zaleca się aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia ,  a jej treść musi odpowiadać treści

specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy  umieścić  nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta

„Remont stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4kV

na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowym Targu – II postępowanie ”

Nie otwierać  przed 19 lipca   2019 roku , piątek, godz. 9:30

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

g)   Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub udzielonym pełnomocnictwem.

Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty należy dołączyć na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

h) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej  treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem  art. 87 ust.2 pkt.3  ustawy Prawo zamówień Publicznych

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierające  błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3  ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub  istotny interes bezpieczeństwa państwa , a tego bezpieczeństwa lub interesu  nie można zagwarantować w inny sposób

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w Nowym Targu  Sp. z o.o. osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca w nieprzekraczalnym terminie do :  19 lipca   2019 roku , piątek , godz. 9:00

na adres:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:

Oferta

„Remont stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4kV

na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowym Targu – II postępowanie”

Nie otwierać  przed 19 lipca  2019 roku , piątek , godz. 9:30

- Otwarcie ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w  dniu:

19 lipca  2019 roku , piątek , godz. 9:30  w siedzibie   Zamawiającego w Nowym  Targu przy ul. Długiej nr 21,  p. nr 23 .

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w  ofertach.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza  złożenie oferty  elektronicznie za pośrednictwem  platformy zakupowej na adres:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami  można  złożyć za pośrednictwem Platformy  przy przedmiotowym postępowaniu  do dnia 19 lipca   2019 roku , piątek , godz. 9:00

Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

Poprawnie złożone na Platformie oferty zostaną upublicznione poprzez otwarcie

w dniu  19 lipca   2019 roku , piątek , godz. 9:30   w pokoju 23 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest  automatycznie po upłynięciu  wyżej  określonego  terminu otwarcia ofert .

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenie ofertowej musi być zawarta cena ryczałtowa za opracowanie dokumentacji projektowej oraz cena ryczałtowa za wykonanie robót budowlanych, cena ofertowa musi zawierać ceny wszystkich pozycji wyszczególnionych  w Tabeli  Podziału Ceny Ryczałtowej.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,  koszty nie wymienione  w OPZ i  w SIWZ ,  a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa winna być podana słownie i cyfrowo z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Należny podatek VAT (w cenie ofertowej) naliczyć należy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis  kryteriów:

- cena – 60%

- zakres i okres rękojmi i gwarancji – 20%

- wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 6 %

- doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy zrealizowaniu stacji transformatorowych wnętrzowych 15/0,4 kV, dwutransformatorowych  z wzajemnym automatycznym rezerwowaniem się zasilania po stronie nn  0,4 kV. – 6 %

- termin realizacji  - 8 %

- Zasady oceniania kryteriów.

Oferty,  wg kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oceniane   będą wg   zasad:

- W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów .

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie =

(Najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej Oferty  ) X 60

- W zakresie kryterium  zakres i  okres rękojmi  i  gwarancji  oferta może uzyskać maksymalnie                       20  punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy ( 3 lata) – 0 punktów

- za  oferowany  przedłużony okres gwarancji i rękojmi  powyżej 36 miesięcy  oferta może uzyskać maksymalnie 12 punktów  tj.:  0,5 punktu  za każdy  miesiąc  do maksymalnie  12 punktów za zaoferowane przedłużenie okresu  gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące  i więcej  tj.  do  60 miesięcy  ( 5 lat) i więcej.

- za deklarację  usunięcia awarii  w przypadku awarii krytycznej, skutkującej zatrzymaniem pracy oczyszczalni: do  6 godzin - 4 punkty , do 12 godzin – 1 punkt , a w przypadku pozostałych usterek: do 18 godzin – 4 punkty, do 24 godzin – 1 punkt .

- W zakresie kryterium  wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy oferta może uzyskać maksymalnie 6 punktów  za zadeklarowanie w ofercie przetargowej  zabezpieczenia w maksymalnej wymaganej wysokości 3 % umownej kwoty brutto .

Wykonawca  zadeklaruje w ofercie przetargowej wysokość zabezpieczenia, jakie zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem umowy.

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób- 2,00 punkty  za każdy 1 %  deklarowanej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy , tj.:

- Zabezpieczenie w wysokości  1% umownej kwoty brutto  -  2,0 punkty

- Zabezpieczenie w wysokości  2 % umownej kwoty brutto  - 4,0 punkty

- Zabezpieczenie w wysokości 3 % umownej kwoty brutto   - 6,0  punktów

- w zakresie kryterium doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy zrealizowaniu stacji transformatorowych wnętrzowych 15/0,4 kV, dwutransformatorowych  z wzajemnym automatycznym rezerwowaniem się zasilania po stronie nn  0,4 kV oferta może uzyskać maksymalnie 6 punktów.

- Wymagane doświadczenie przy zrealizowaniu 2 stacji  transformatorowych – 0 punktów

- Zrealizowanie 3-4 stacji transformatorowych – 2 punkty

- Zrealizowanie 5-6 stacji transformatorowych – 4 punkty

- Zrealizowanie 7-8 stacji transformatorowych – 6 punktów

- W zakresie kryterium termin realizacji  oferta może uzyskać maksymalnie  8 punktów.

Wykonawca zadeklaruje w ofercie przetargowej termin  opracowania projektu oraz termin zakończenia  realizacji robót budowlanych.

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

- Deklaracja  realizacji w  pożądanych  terminach:

- opracowanie projektu - do  30 dni  od  daty podpisania umowy

- zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy

-  0 punktów

- Zadeklarowanie skrócenia terminu realizacji w stosunku do w/w  w p. a) pożądanego terminu:

- Skrócenie terminu opracowania projektu – o 6  i więcej  dni – 2 punkty

- Skrócenie terminu opracowania projektu – o  maksymalnie 5 dni – 1 punkt

- Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych – maksymalnie – 6 punktów, w tym:

o maksymalnie 5 dni – 1 punkt, od 6 – 10 dni – 2 punkty, od 11-15 dni  -  3 punkty,

od  16 – 20 dni – 4 punkty, od 21 – 25 dni – 5 punktów, od 26 – 30 dni –

6 punktów

Za  najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta  , która uzyska największą   sumę

punktów   uzyskanych   we wszystkich kryteriach  oceny ofert.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

- Wyjaśnianie ofert, poprawianie oczywistych omyłek  w treści oferty:

  - W toku  badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień drogą  elektroniczną lub faksem oraz bezzwłocznie potwierdzenie na piśmie.

  - Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

  - Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli   oferty.

  - Zamawiający poprawia  w ofercie omyłki , zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art.  87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Tryb ogłoszenia wyników:

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp ,  informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5–7, na stronie

internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Dostarczenie  Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej   500 000 złotych,

- Dostarczenie kserokopii Uprawnień Budowlanych oraz aktualnych Zaświadczeń potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Głównego Projektanta i Kierownika Budowy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają  spośród siebie podmiot (Lidera)

upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców  realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy.

- Umowa musi zostać  zawarta na czas nie krótszy niż  czas trwania umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w SIWZ.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych

- Istotne dla stron postanowienia zostały określone w ogólnych warunkach umowy ,  dołączonych  do niniejszej SIWZ .

- Zamawiający zawiera umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni  od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zabezpieczenie w wysokości do 3 % umownej kwoty brutto, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść przed podpisaniem umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o których mowa  w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. ( DZ.U. Nr 109 , poz.1158  z późniejszymi zmianami ).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie

wniesione na ustalony z zamawiającym oprocentowany rachunek bankowy i musi być

wniesione przed podpisaniem umowy ;  konto Miejskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ

Nr rachunku 58 1240 1574 1111 0010  0102 4387

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w   następujących terminach:

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Wykluczenie Wykonawcy:

Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.

24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie  z Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień  publicznych oferty wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści   zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Istotne postanowienia, w tym wysokość  kar umownych, zostały zawarte w ogólnych warunkach umowy dołączonych  do specyfikacji.

# Postanowienia  dotyczące  podwykonawców:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcy wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania,  a określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do    ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowana ustawą /Dział VI art. 179 - 198.

W postępowaniach  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady  Ministrów  wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odwołanie przysługuje wobec czynności wymienionych w Art.180 ust.2 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

- Postanowienia końcowe:

Zasady udostępniania dokumentów:

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co do których  Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  dokumenty.

- Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego  oraz  w czasie godzin jego pracy.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

- Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy , że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą 34 -400 Nowy Targ, ul. Długa 21, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 735 286 95 68.

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@mzwik.nowytarg.pl  lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ , dopisek: ochrona danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  na zaprojektowanie  oraz  wykonanie  remontu stacji  transformatorowej  15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni  nn  0,4 kV  na terenie oczyszczalni ścieków  w Nowym Targu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej

„ustawa Pzp”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

- Unieważnienie postępowania.

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna  z przesłanek  , o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.