REMONT POMIESZCZENIA POMOCNICZEGO ZBIORNIKA WODY 620 m³   UJĘCIE WODY NZPS - PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO MONTAŻU UKŁADU DOZOWANIA PODCHLORYNU

Opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie remontu pomieszczenia pomocniczego przed komorą zbiornika 620 m³ - dostosowanie pomieszczenia dla instalacji dozowania podchlorynu sodu

- Wykonanie oraz montaż instalacji wentylacyjnej z nagrzewnicą w pomieszczeniu pomocniczym zbiornika

W ramach realizacji zamówienia należy w pomieszczeniu pomocniczym zbiornika 620 m³ NZPS wykonać:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie remontu pomieszczenia pomocniczego przed komorą zbiornika 620 m³ : Skucie oraz uzupełnienie nietrwałych tynków w pomieszczeniu 3,95 x 2,95 wys. 3,00 Ułożenie płytek podłogowych na powierzchni 3,95 x 2,95 m. Ułożenie płytek naściennych 1,65 x 14 m. Wykonanie oraz montaż drabiny ze stali kwasoodpornej wewnątrz zbiornika z osłoną dł. 5 m. szer.0,80 m. Montaż drzwi wewnętrzne PCV do komory zbiornika 1,25 x 0,95 m. Wykonanie oraz montaż włazu ze stali kwasoodpornej w płycie komory 0,80 x 0,80 Wykonanie oraz montaż stopni z poręczą do komory zbiornika - stal kwasoodporna 5 stopni wys.1,65 szer.0,95 Demontaż oraz montaż nowej instalacji prądowej z rozdzielnią Malowanie pomieszczenia farbą silikatową 32 m² Uzupełnienie tynku oraz malowanie wnęki przed zbiornikiem 2,60 x 1,30 m. Montaż instalacji wody zbiornik hydroforowy 12-20 l, rura ppr ½ cala z podgrzewaczem wody, baterią oraz myjką do oczu Montaż umywalki z odprowadzeniem rura PCV 50 - 3 m do studni spustowej Drzwi zewnętrzne PCV do budynku hydroforni oraz budynku pomocniczego demontaż oraz montaż : - drzwi do budynku pomocniczego wys. 2,0 m. szer. 1,10 m. - drzwi do hydroforni wys. 2,15 m + 0,45 m. świetlik szer. 1,10 m. | 1 5 m² 12 m² 23 m² 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 kpl. 32 m² 4 m² 1 kpl. 1 kpl. 2 szt. |

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonanie oraz montaż instalacji wentylacyjnej z nagrzewnicą w pomieszczeniu : Kanał wentylacyjny – instalacja nawiewna, instalacja wywiewna ø 150 mm. dł. 3 mb. Centrala wentylacyjna o wydatku 100 m³/h z nagrzewnicę elektryczną 1,2 kW wyposażona w kompletny układ sterowania | 1 1 kpl. 1 szt. |