Załącznik nr 2 do „Zaproszenia do złożenia oferty” na dostawę samochodu osobowego.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego o następujących parametrach (uwaga – zamawiający dopuszcza odchylenia od poniższych parametrów, wynikające ze specyfiki technologicznej linii produkcyjnych, jednak istotność różnic może być elementem podlegającym ocenie zgodności):

| 1. | Dane ogólne: |
| --- | --- |
| 1.1 | rok produkcji/modelowy 2021 |
| 1.2 | Kolor : odcienie bieli lub szarości |
| 1.3 | Ilość miejsc: 5 |
| 1.4 | skrzynia biegów 6-biegowa manualna |
| 2. | Silnik: |
| 2.1 | 0,9 benzyna |
| 2.2 | Emisja zanieczyszczeń: zgodnie z normą spalin dla silników benzynowych - EURO 6d |
| 2.3 | Moc min 85KM |
| 2.4 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym litr/100 km: 7,00 |
| 3. | Napęd: |
| 3.1 | 4x4 |
| 4. | Wyposażenie: |
| 4.1 | Nadwozie: hatchback, 5- drzwiowe |
| 4.2 | System kontroli trakcji - ASR |
| 4.3 | System stabilizacji toru jazdy i kontrola trakcji - ESP |
| 4.4 | Sygnalizacja zapiętych pasów |
| 4.5 | Immobiliser |
| 4.6 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
| 4.7 | Światła przeciwmgłowe |
| 4.8 | System start-stop |
| 4.9 | Wspomaganie kierownicy |
| 4.10 | Komputer pokładowy |
| 4.11 | Radio z Bluetooth |
| 4.12 | Klimatyzacja manualna z filtrem przeciw pyłkowym |
| 4.13 | Kierownica z regulacją wysokości |
| 4.14 | Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach |
| 4.15 | Felgi stalowe 15" |
| 4.16 | Rozkładane oparcie tylnej kanapy |
| 4.17 | Zagłówki z regulowaną wysokością |
| 4.18 | Centralny, zdalnie sterowany zamek |
| 4.19 | Elektrycznie regulowane szyby przednie |
| 4.20 | Koło dojazdowe |
| 4.21 | Dokumentacja w języku polskim |