OPZ – REMONT DACHU NA BUDYNKU GARAŻY I HYDROFORNI

UL. SZAFLARSKA 128B, 34-400 NOWY TARG, DZ. EWID. NR 13085/3 ORAZ WYMIANA RYNNY W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM UL DŁUGA 21, 34-400 NOWY TARG

- Zakres robót do wykonania:

- remont dachu budynek hydroforni

- remont dachu budynek garaży

- wymiana rynny na budynku administracyjnym ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

- Szczegółowy zakres robót:

- Remont dachu budynek hydroforni

Stan istniejący: stropodach żelbetowy o nachyleniu 3,15° pokryty papą, powierzchnia 125m2, obecnie zamontowane ogniwa fotowoltaiczne, które zostaną zdemontowane przez Zamawiającego na czas wykonania robót.

Roboty do wykonania:  wykonanie konstrukcji drewnianej odpowiednio przymocowanej do istniejącego stropodachu w celu wykonania przykrycia z blachy na podwójny rąbek stojący. Deskowanie na całej powierzchni dachu. Pomiędzy łatami ocieplenie styropianowe o gr. 10 cm zabezpieczone klejem z siatką. Drewno zabezpieczone przed grzybami i owadami. Przykrycie blachą na podwójny rąbek stojący w kolorze ciemnym. Obróbka cokołów i kominów. Kolor blachy należy dopasować do istniejącej kolorystyki obiektu.

Po wykonaniu robót zostaną ponownie zamontowane, przez Zamawiającego,  ogniwa fotowoltaiczne mocowane uchwytem do rąbka stojącego oraz instalacja odgromowa.

- Remont dachu budynek garaży

Stan istniejący: stropodach żelbetowy o nachyleniu 4,5° pokryty papą, powierzchnia 86m2.

Roboty do wykonania:  wykonanie konstrukcji drewnianej odpowiednio przymocowanej do istniejącego stropodachu w celu wykonania przykrycia z blachy. Deskowanie na całej powierzchni dachu. Pomiędzy łatami ocieplenie styropianowe o gr. 10 cm zabezpieczone klejem z siatką. Drewno zabezpieczone przed grzybami i owadami. Przykrycie blachą na podwójny rąbek stojący w kolorze ciemnym  Obróbka cokołów i wykonanie orynnowania z odprowadzeniem wody na plac. Kolor blachy oraz orynnowania należy dopasować do istniejącej kolorystyki budynku hydroforni.

- Naprawa rynny na budynku administracyjnym ul. Długa 21

Wymiana uszkodzonej rynny

Udzielenie rękojmi i gwarancji na wykonane prace – minimum 60 miesięcy

- Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, w przypadku ceny ofertowej najkorzystniejszej oferty przekraczającej kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia na część nr 2.1 i 2.3 ( remont dachu na budynku  hydroforni + wymiana uszkodzonej rynny na budynku przy ul. Długiej 21).